## Slide 1
IoT SECURITY
Generatore di Password Sicure tramite Rumore Radio
ESP32 • Firebase • Blockchain • AES-128

## Slide 2
Panoramica del Progetto
Questo è un sistema IoT che genera password sicure sfruttando il rumore dei segnali radio FM come sorgente di entropia reale (TRNG).
FREQUENZA DINAMICA
Cambio frequenza ogni secondo per maggiore casualità e difesa contro attacchi
CRITTOGRAFIA AES-128
Password cifrata prima del salvataggio su cloud Firebase
BLOCKCHAIN AUDIT
Log immutabile firmato digitalmente per garantire tracciabilità
✓ Oltre 10.000 password testate senza duplicati

## Slide 3
Requisiti
Hardware
ESP32
Modulo Wi-Fi e Bluetooth integrati
Modulo Radio FM I2C
Sintonizzazione frequenze radio
Microfono
Amplificazione segnale radio
Pulsante
Trigger generazione password
Software
Arduino IDE
Sviluppo firmware C++
Google Firebase
Database cloud e autenticazione
Python
Script test e verifica duplicati

## Slide 4
Architettura del Sistema
📻
Radio FM
Rumore
→
🎤
Microfono
Amplifica
→
⚡
ESP32
Elabora
→
🔐
AES-128
Cifra
→
☁️
Firebase
Storage
Sviluppo Hardware
Antenna realizzata con cavo jumper non schermato. Il segnale viene amplificato dal microfono per aumentare variabilità e rumore.
Sviluppo Software
Firmware in C++ che converte il segnale analogico in una in stringa ASCII di 16 caratteri. Algoritmo ibrido con salting per casi di silenzio radio.
Blockchain Chaining
Ogni blocco include l'hash SHA-256 del record precedente, creando una catena immutabile per l'audit trail.

## Slide 5
Uso dello strumento e problematiche
CASO DI APPLICAZIONE
Generazione di password ad alta entropia per sistemi critici tramite sorgente TRNG radio
⚠️ Errori (Non intenzionali)
Guasto Hardware
Modulo radio disconnesso o antenna staccata
Assenza di Rete
Impossibile raggiungere Firebase
🔓 Vulnerabilità
Chiavi in Flash
Chiavi crittografiche salvate in chiaro
Dipendenza Radio
Necessita spettro radio "sporco"
🎯 Attacchi
Jamming
Saturazione banda FM per ridurre entropia
Memory Dump
Estrazione fisica del firmware

## Slide 6
Use Case: Generazione Manuale Password
ATTORE
👤 Utente / Operatore di sicurezza
TRIGGER
🔘 Pressione pulsante fisico
PRECONDIZIONI
ESP32 acceso, connesso Wi-Fi, modulo radio inizializzato
POST CONDIZIONE
Password visualizzata + backup cifrato immutabile su Firebase
FLUSSO DI EVENTI
1
Sistema rileva pressione pulsante
2
Modulo radio scansiona frequenze e cattura rumore
3
Algoritmo converte segnale in stringa + perturbazione software
4
Password stampata su Serial Monitor
5
Sistema cifra password con AES-128
6
Scarica ultimo hash, calcola nuovo blocco, invia a Firebase

## Slide 7
Use Case: Audit Trail & Self-Healing
🔍 Audit Trail e Verifica Integrità
ATTORE: Revisore / Admin DB
TRIGGER: Controllo sicurezza o sospetto incidente
1. Apre Realtime Database su Firebase
2. Seleziona cartella "chain"
3. Esamina blocchi consecutivi
4. Confronta hash tra blocchi
✓ Successo
Hash coincidono → Catena integra
✗ Fallimento
Hash diversi → Tampering rilevato, è stata eseguita una manomissione sulla blockchain
🔄 Self-Healing all'Avvio
ATTORE: ESP32
TRIGGER: Accensione dispositivo
1. Avvia connessione Wi-Fi
2. Autentica su Firebase (API Key)
3. Richiesta READ ultimo blocco
4. Memorizza hash in RAM
Risultato: Dispositivo pronto a generare nuovo blocco collegato matematicamente al precedente

## Slide 8
Signal Injection (Jamming)
🎯 Scenario
L'attaccante disturba il segnale radio creando un segnale muto. L'entropia crolla e vengono generate sempre le stesse password.
🎪 Obiettivo Attaccante
Far generare al sistema la stessa password ripetutamente per rubarla e accedere al sistema protetto.
Contromisura: Algoritmo Ibrido (Salting)
Implementazione di un algoritmo pseudorandomico che modifica caratteri scelti casualmente con altri caratteri alfanumerici random. In questo modo, anche la password generata da un segnale piatto risulta imprevedibile.
Segnale Pulito
AAAAAAAAAAAAAAAA
→
+ Salting
AxAA7AAAKAAAAAmA

## Slide 9
Seed Prediction Attack
🎯 Scenario
L'attaccante conosce il salting software e sfrutta il jamming. Se riesce a indovinare il seed del generatore random ESP32, può prevedere le password future.
🎪 Obiettivo Attaccante
Forzare il software a usare pesantemente la funzione random() invece del rumore radio, bypassando la complessità.
CATENA DI ATTACCO
Jamming
Segnale piatto
Solo random()
Seed prevedibile
Password note
Contromisura: Aumento Caratteri Modificati
Aumentare significativamente il numero di caratteri modificati dalla funzione random. Passando da 3 a 8+ caratteri su 16, l'attacco diventa computazionalmente impraticabile anche conoscendo il seed.

## Slide 10
Memory Dump (Furto Fisico)
🎯 Scenario
L'attaccante ruba fisicamente l'ESP32 e scarica il contenuto della memoria Flash. Con la chiave AES recuperata, decifra tutto lo storico password su Firebase.
🎪 Obiettivo Attaccante
Recuperare dal firmware in chiaro:
🔧
Furto ESP32
💾
Flash Dump
🔓
Chiave Esposta
☠️
Storico Decifrato
Contromisura: Flash Encryption + Secure Boot
Abilitare la Flash Encryption e il Secure Boot di ESP32. Questo rende inutile il dump della memoria anche se il dispositivo viene fisicamente compromesso: i dati sono cifrati con chiavi hardware-bound.

## Slide 11
Abuse case: Saturazione database
🎯 Scenario
L'utente ha legittimo accesso fisico al dispositivo. Invece di generare una password quando serve, preme il pulsante ripetutamente e ad altissima frequenza.
🎪 Obiettivo Attaccante
L’obiettivo è quello di saturare il database Firebase e/o consumare tutta la banda del Wi-Fi rendendo il servizio inutilizzabile.
Contromisura: Aumento Caratteri Modificati
Implementare un "Rate Limiting", cioè la password può essere generata alla pressione del pulsante solo ogni 10 secondi.
ATTORE
👤 Utente

## Slide 12
Abuse case: Furto password
🎯 Scenario
L'operatore deve generare una password per un dipendente dell'azienda. Usa il dispositivo, vede la password sul Monitor Seriale, se la appunta segretamente, e poi consegna la password al dipendente.
🎪 Obiettivo Attaccante
L’obiettivo dell’operatore è rubare la password in chiaro del collega prima che venga criptata al fine di usarla per i suoi scopi.
Contromisura: Aumento Caratteri Modificati
Disabilitare l'output seriale della password in chiaro nella versione di produzione, oppure mostrare solo l'hash. .
ATTORE
👤 Operatore di sicurezza

## Slide 13
Riepilogo e Conclusioni
📻
TRNG Radio
Entropia reale dal rumore elettromagnetico FM
🔐
AES-128
Crittografia robusta prima del cloud storage
⛓️
Blockchain
Audit trail immutabile con SHA-256
🛡️
Defense in Depth
Salting, Flash Encryption, Secure Boot
Minacce Mitigate
Signal Injection → Algoritmo Ibrido
Seed Prediction → Salt Aumentato
Memory Dump → Flash Encryption
10.000+
Password testate
0
Duplicati trovati
16
Caratteri ASCII per password
Fonte: mdpi.com/1424-8220/19/19/4130